MŰSZAKI LEÍRÁS

a

Szentmártonkáta, Szúnyogos dűlő (0168, 0181 hrsz.)

útépítés   engedélyezési tervéhez

- Előzmények:

Szentmártonkáta község közigazgatásilag Nagykátához tartozik. Ott találhatóak a főbb hivatalok, piac, ahová a lakosság rendszeresen jár.

A helyi termelők a nagykátai piacon értékesítik termékeiket.

A közúton a két település több, mint 6 km, az általunk tervezett földúton ez a távolság csupán 3 km.

Szentmártonkátáról sokan járnak át a  nagykátai piacra kerékpárral, a földúton, mivel nem vállalják a hosszabb aszfaltos utat. A földút különösen csapadékos időben nehezen járható.

Szentmártonkáta Önkormányzata a lakosság érdekeit figyelembe véve a Szúnyogos dűlő kiépítését határozta el.

Első ütemben az útalap épült meg 2018-2019-ben. Jelen terv az útalap aszfaltozását tartalmazza.

Az építés engedélyezési terveit az Kurucsai Pál egyéni vállalkozó készítette el.

- Helyszíni kialakítás:

Az útalap építése a 0+125 km-től kezdődött, így a Bacsó Béla utcától az útalapig teljes szerkezetet kell építeni.

A kezdőszelvényt a Bacsó B. utca burkolatszélében jelöltük ki. A végszelvény a Határ útnál található a 2+971 km-ben.

A közúthoz való csatlakozásnál 5,50 m széles burkolatot terveztünk, 16,0 m hosszban. A beépítési kötöttségek miatt hosszabb szakasz kialakítására nem volt lehetőség.

A csatlakozásnál R= 6 m sugarú lekerekítő íveket alakítottunk ki. A burkolatszél védelme érdekében a közúttól 16,0 m hosszon süllyesztett szegély építését irányoztuk elő. A csatlakozásnál a meglévő burkolat szélét hézagvágóval egyenesre kell vágni, és az illesztésnél rugalmas tömítő szalagot kell elhelyezni.

A vízelvezetés biztosítása érdekében  a bal oldalon a 0+016-0+100 km között „K” szegély kerül beépítésre. Jobb oldalon  a telekhatár közelében lakóépület található, a környezettől kissé kiemelve. Az épület védelme érdekében a 0+016-0+044 km között rézsűburkolatot kell építeni 40*40*10 betonlapokból 10 cm vtg. C 10-16/KK betongerendába fektetve.

A meglévő útalap helyzetét a tervezés során figyelembe vettük, mind magassági, mind vízszintes értelemben.

A meglévő nyomvonalon nem kell változtatni. A meglévő közterület szélessége 5,0-10,5 m között változik, így helyenként csak minimális útpadka tervezésére volt lehetőségünk.

Az útszakasz jelentős része egyenes.

Ívek és törések az alábbiak szerint találhatók:

0+070	iránytörés jobbra

0+160	iránytörés balra

1+070,5-1+095,92	R= 100 m jobb ív

1+098-1+129,88	R= 100 m bal ív

1+227,5-1+253,68	R= 250 m jobb ív

1+403	iránytörés balra

2+638,5-2+676,31	R= 500 m bal ív

2+720-2+744,03	R= 100 m jobb ív

Az ívadatokat a helyszínrajzon tüntettük fel.

A nyomvonalban a 2+515 km-ben tengelyeltolás található, mivel itt a földút nyomvonala is eltolódik. A keresztezett földúton a lekerekítő ívek végéig sárrázó burkolatot alakítottunk ki.

Az alkalmazott lekerekítő ívek sugara R= 6 m.

A területen több jelentős kapubejáró is található.

A bejáróknál a burkolatszél védelme érdekében süllyesztett szegély beépítését irányoztuk elő  10 m hosszban, az alábbiak szerint:

0+087,50 m	jobb oldal

0+150 m	jobb oldal

0+11,50 m	jobb oldal

0+115,50 m 	bal oldal

0+138 m	jobb oldal

0+155 m	jobb oldal

0+156 m	bal oldal

0+173 m	jobb oldal

0+209 m	bal oldal

0+231,50	bal oldal

0+243 m	jobb oldal

0+281 m	jobb oldal

0+290,50 m	bal oldal

0+316,50 m	jobb oldal

0+321 m	bal oldal

0+644 m	jobb oldal

0+664 m	jobb oldal        földút csatlakozás

0+722 m	bal oldal

0+873 m	bal oldal

0+895 m	jobb oldal

1+040 m	jobb oldal

1+130 m	bal oldal

1+298 m	bal oldal

1+321,50 m	jobb oldal           földút csatlakozás

1+398 m	bal oldal

1+748 m	bal oldal

2+116 m	jobb oldal

2+767 m 	jobb oldal            földút csatlakozás

2+833 m	bal oldal

2+869,50 m	bal oldal

2+966 m	bal oldal

A süllyesztett szegélyt előre gyártott elemekből kell kiépíteni C 10-16/KK betongerendába fektetve.

Az út paramétereinek meghatározásakor az alábbi útügyi műszaki előírásokban foglaltakat vettük figyelembe:

- közutak tervezése	e-ÚT 03.01.11

- új pályaszerkezetei aszfaltrétegek	e-ÚT 06.03.21

- útépítési aszfaltkeverékek	e-ÚT 05.02.11

- mezőgazdasági utak tervezési előírásai

A vonatkozó műszaki előírásoktól nem tértünk el.

A fentiek alapján az út tervezési osztálya:  K.VI.A

Tervezési sebesség:  30 km/ó

- Forgalomtechnika:

Kezdő és végszelvényben elsőbbségadás kötelező táblát kell kihelyezni.

A kezdő és végszelvényben, valamint a tengelyeltolásnál 30 km/ó sebességkorlátozó tábla helyezendő ki.

A tengelyeltolásnál útkereszteződés tábla kerül kihelyezésre a geometriát jelző kiegészítő táblával.

Egyéb közúti jelzés nem kerül elhelyezésre.

- Ideiglenes forgalomkorlátozás:

Az útcsatlakozás kiépítése érinti a burkolat szélét, így ideiglenes forgalomkorlátozási tervet kell készíteni.

A terv készítésénél az ÚT 2-1.119:2010 Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomkorlátozása c. útügyi műszaki előírásban foglaltakat vettük figyelembe.

A munkavégzés a forgalomi sávokban történik, így a bontást megelőzően ideiglenes forgalomkorlátozást kell érvénybe léptetni. A munkaterületet a 3/2001(I.31) KöViM rendelettel jóváhagyott, „A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági szabályzatában (EFSZ) az e-ÚT 04.05.11 A közúti útlezárás, elkorlátozás és forgalomterelés elemei, valamint az e-ÚT 04.05.12 Közutakon folyó munkák elkorlátozására és ideiglenes forgalomszabályozására c. útügyi műszaki utasításba foglaltak szerint kell kialakítani.

- A munkaterületet szabványos eszközökkel körül kell határolni és éjszaka ill. korlátozott látási viszonyok esetén a sarokpontokon (továbbá a vonatkozó előírások szerinti osztásközzel, villogó sárga fényű szabványos útépítési lámpával ki kell világítani.

- A munkagépeket sárga villogó figyelmeztető jelzéssel kell ellátni, amelyet a munkavégzés alatt folyamatosan üzemeltetni kell, továbbá éjszaka, valamint korlátozott látási viszonyok esetén a járműveket a KRESZ szerint megfelelően ki kell világítani.

- Az ideiglenes forgalmi rend bevezetéséhez szabványos fényvisszavető képességű, ép felületű tisztán tartott közúti jelzéseket kell alkalmazni. A 4/2001.(1.31.) KöViM rendelet 4.2. alapján a fényvisszavető bevonatú jelzőtáblákon csak olyan fényvisszavető bevonat alkalmazható, amely a gyártói nyilatkozat szerint a 4.1. pontban foglalt követelmények 70 %-os értékét a 2. és 3. típusú bevonatnál legalább 10 évig megtartja. Az ideiglenes forgalomkorlátozás során alkalmazandó táblákat 2. típusú bevonattal kell rendelkezniük.

- A forgalmat indokolatlanul korlátozni nem lehet. A közúton végzett munkák miatt elhelyezett közúti jelzések a forgalmat csak a szükséges legkisebb mértékben korlátozhatják. Ezeket a jelzéseket a munkák megszűnésével, ideiglenes szüneteltetésével (pl. hétvégén, éjszaka) haladéktalanul el kell távolítani, vagy érvényteleníteni kell, a munkák  térbeni illetve időbeni előrehozásával át kell helyezni, illetve a szükséges mértékben módosítani kell.

- A munkálatok befejezése után az ideiglenes forgalomkorlátozást haladéktalanul meg kell szüntetni és az eredeti ( jóváhagyott forgalmi rendet kell visszaállítani) bevezetni.

- A közút területe nem vehető igénybe anyagtárolásra, építési munkaterületként.

A munkavégzés a közút szelvényezés szerinti bal oldalán történik.

A behajtásnál nyílban sávos táblát, fölötte kikerülési irányt jelző táblát kell kihelyezni.

A kihajtás felöl nyílban sávos tábla helyezendő el.

A munkaterület et megelőzően 50 m-re 30 km/ó sebességkorlátozás, 100 m-re úton folyó munkák és egyoldali útszűkület táblát kell elhelyezni.

A munkaterületet az úttal párhuzamosan zárt sorú terelőléccel kell lezárni.

A munkaterületen csak baleseti oktatásban részesült és fényvisszaverős mellényt viselők tartózkodhatnak.

- Keresztszelvény, pályaszerkezet:

A 0+000-0+125 km között kiépítendő útalap szélessége 4,5 m legyen. A pályaszerkezet felépítésénél a teherelosztás biztosítása érdekében lépcsőzést kell alkalmazni, így a homokos kavics ágyazat szélessége 5,0 m, míg az M56 stabilizáció 4,60 m szélességben épüljön ki. A kiegyenlítés szélessége 4,50 m.

A meglévő útalap 4,5 m széles, így az aszfaltot ennek megfelelően kell beépíteni.

Az aszfalt kötőréteg szélessége 4,10 m, míg a kopórétegé 4,0 m legyen.

Az építendő pályaszerkezet az alábbi legyen:

0+000-0+125 km között:

- min. 50 cm vtg. trg. 95 %-ra tömörített altalaj

- 25 cm vtg. homokos kavics ágyazat

- 30 cm vtg. M 56 mechanikai stabilizáció

- 5 cm vtg. M 22 kiegyenlítő réteg

- 6 cm vtg. AC-22 j. aszfalt kötőréteg

- 4 cm vtg. AC-11 j. aszfalt kopóréteg

0+125-2+971 km között:

- 6 cm vtg. AC-22 j. aszfalt kötőréteg

- 4 cm vtg. AC-11 j. aszfalt kopóréteg

Az általunk tervezett pályaszerkezet hosszú távon képes károsodás nélkül elviselni a mezőgazdasági forgalom igénybevételeit.

- Magassági vonalvezetés.

Az építés sík területen történik, így jelentősebb hosszesés és emelkedés tervezésére nem került sor.

Az alkalmazott legnagyobb emelkedés mértéke 1,1 %, míg a legnagyobb esés 1,5 %.

A tervezett útburkolat magasságilag követi a meglévő útalapot.

- Vízelvezetés.

Az építési terület homokos talajon helyezkedik el, így a csapadékvíz elszikkasztásával számolunk.

A szűk beépítés miatt csak az egyik oldalon van lehetőség árok kialakítására, így a csapadékvíz megoszlik, és részben az árokban, részben a vápában kialakított padkán szikkad el.

A burkolat víztelenítése céljából 25 cm vtg. homokos kavics ágyazatot építünk be.

- Idegen területek:

Az építés a 739, 0168, 0181 hrsz. területen történik, mely Szentmártonkáta Önkormányzatának tulajdonában van, így idegen terület igénybevételére nem kerül sor.

- Közművek:

A közművek helyzetét az e-közmű tervezés-támogatásból vettük át 2019.05.20.-i állapot szerint, melyet a helyszínrajzon feltüntettünk.

A munkaterület átadására a közmű tulajdonosokat meg kell hívni, az általuk tett elősírásokat maradéktalanul be kell tartani.

- Munka és balesetvédelem:

A munkavédelemről szóló rendeletek, ágazati előírások az építés során szigorúan betartandók

Elektromos vezetékek, kábelek környezetében fokozott óvatossággal szabad munkát végezni.

Magas géppel az elektromos vezetékek környezetében csak áramtalanítás után szabad dolgozni.

Kecskemét, 2019. május

Kurucsai Pál

KÉ-K/ -03-0094/ 2021

mélyépítési mérnök

.	6000 Kecskemét, Felsőszéktó 103/ 2

Tel.: 06-20/804-91-44