SZIKKASZTÓÁROK ELLENŐRZÉSE

A

Szentmártonkáta, Szúnyogos dűlő

útépítés engedélyezési  munkáihoz

- Mértékadó csapadékvíz mennyiség:

MI-10-455/2-1988 szerint

ÚT 2-1.215:2004 szerint

Gyakoriság:  1 év

1 perces intenzitás:  i= 133 l/sec.ha

Víztelenítendő burkolat felülete:

A= 2971*4,0= 11.884 m2

Lefolyási tényező:            α = 0,95

- Mértékadó csapadékvíz:

Q= α * i * A = 0,95 * 133 * 1,1884 =150 l/sec = 9.009  l/perc

- Szükséges szikkasztóárok felülete:

Szikkasztási együttható:    1 min/cm

Talaj befogadó képessége: 10 l/perc,m2

Szükséges árok felülete: (hasznos)

FÁ= Q : 10 l/perc,m2 = 9.009   l/perc : 10= 900,9 m2

FSZ= 0,5 * 0,3 *2= 1,1  m2/fm

Szükséges árokhossz: 900,9: 1,1= 819 m

Tervezett árok hossza:  2040 m

A tervezett  árok hossza meghaladja a szükséges hosszot: 2040 m ≥ 819 m

A tervezett árok hossza, mérete megfelelő.

Kecskemét, 2019. május

Kurucsai Pál

KÉ-K/ 03-0094-2021

mélyépítési mérnök

6000 Kecskemét, Felsőszéktó 103/2

Tel.: 06-20/804-91-44